## Slide 1
SCOPEBOT / A1 DEPLOYMENT
บริการรันที่ไหน
รูปแบบติดตั้งที่มีในโครงการ: Docker Compose + Named Tunnel + Ollama บนเครื่อง host
เครื่อง host / เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง
Docker Compose network
Browser / LINE
ส่งคำขอผ่าน HTTPS
Cloudflare
Public hostname
cloudflared
เชื่อมต่อ Tunnel
Nginx
frontend:80
FastAPI + RAG
api:8000
Ollama
host:11434
PostgreSQL
db:5432
React build + /api proxy
Persistent volumes
ฐานข้อมูล / ไฟล์เอกสาร / ดัชนี Chroma
Named Tunnel ส่งต่อเข้า Nginx • API เรียก Ollama ผ่าน host.docker.internal
Notes: เวลาแนะนำ 2 นาที
ภาพนี้อธิบายรูปแบบติดตั้งตาม docker-compose.yml และ docker-compose.tunnel.yml ไม่ได้ยืนยันว่าเครื่องที่นำเสนอเปิดบริการทั้งหมดนี้อยู่แล้ว Browser และ LINE ติดต่อ public hostname ของ Cloudflare ผ่าน HTTPS ตัว cloudflared ใน Docker เปิดการเชื่อมต่อ Tunnel และส่งต่อคำขอเข้า Nginx ที่ service frontend:80 Nginx ให้ไฟล์ React และ proxy /api ไป FastAPI ที่ api:8000 ภายใน container ของ API มีโค้ด RAG และเชื่อม PostgreSQL ที่ db:5432 ส่วน Ollama ตาม compose รันบน host ที่พอร์ต 11434 โดย API ใช้ host.docker.internal เพื่อเข้าถึง มี volumes เก็บ PostgreSQL เอกสาร และ Chroma ให้คงอยู่หลังสร้าง container ใหม่ การใช้ Qdrant มี compose ทางเลือกและไม่ได้แสดงในภาพนี้
ตอบฝ่ายไอที: การเปิดพอร์ต การสำรองข้อมูล การจัดสรร RAM/CPU/GPU และการเก็บ log ต้องประเมินตามสภาพแวดล้อมจริง ไม่สรุปว่า production-ready จากการมี Docker เพียงอย่างเดียว
อ้างอิง: docker-compose.yml; docker-compose.tunnel.yml; deploy/nginx.conf; deploy/DEPLOY.md

## Slide 2
SCOPEBOT / A2 DOCUMENT LIFECYCLE
วงจรเอกสารและการอัปเดตความรู้
สร้างดัชนีชุดใหม่ ตรวจสอบความครบถ้วน แล้วจึงเผยแพร่ให้บอทใช้
1 เปลี่ยนเอกสาร
เพิ่ม / แทนที่ / ลบ
2 เข้าคิวงาน
บันทึก revision
3 สร้างดัชนีใหม่
ใช้ snapshot เอกสาร
4 ตรวจและเผยแพร่
สลับเมื่อสำเร็จ
ระหว่างอัปเดต: พฤติกรรมต่างกันตามชนิดการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเอกสาร
ยังใช้ดัชนีเดิมที่เผยแพร่แล้วได้
ถ้าสร้างชุดใหม่ล้มเหลว จะเก็บชุดเดิมไว้ให้บริการ
แทนที่ / ลบ
ระงับการตอบจากความรู้เดิมจน rebuild สำเร็จ
ลดโอกาสใช้ข้อมูลที่ถูกถอนหรือเปลี่ยนแล้ว
เมื่องานล้มเหลว: แสดงสถานะ error พร้อมสาเหตุ และมีการลองประมวลผลใหม่
Notes: เวลาแนะนำ 2 นาที
เมื่อเจ้าของบอทเปลี่ยนเอกสาร ระบบบันทึก revision และเข้าคิวงาน สร้าง snapshot จากเอกสารที่กำหนดให้บอท แล้วสร้างดัชนีใหม่แยกจากชุดที่กำลังให้บริการ ตรวจข้อความที่จัดเก็บ ก่อนเผยแพร่ path ของดัชนีใน transaction ถ้ามีเอกสารเปลี่ยนระหว่างสร้าง revision จะป้องกันงานเก่าเผยแพร่ทับงานใหม่
จุดสำคัญคือเพิ่มเอกสารกับถอนข้อมูลทำงานต่างกัน การเพิ่มยังใช้ published index เดิมได้ ถ้าเพิ่มล้มเหลวจะไม่แทนชุดที่ใช้งานอยู่ แต่การแทนที่หรือลบจะบล็อกการตอบจนสร้าง revision ปัจจุบันสำเร็จ เพื่อไม่ใช้ข้อมูลที่ถอนออกแล้ว บอทที่ยังไม่มีดัชนีใช้ได้จะยังตอบจากเอกสารไม่ได้ สถานะมี idle, queued, processing, ready, error และ has_usable_knowledge เป็นตัวกำหนดความพร้อมแยกต่างหาก เอกสารอ่านไม่ได้ทำให้ candidate build ล้มเหลวทั้งชุด ไม่รายงานว่าสำเร็จทั้งที่นำเข้าได้บางส่วน
อ้างอิง: docs/knowledge-updates.md; docs/rag-correctness.md

## Slide 3
SCOPEBOT / A3 ERROR & RECOVERY
เมื่อระบบตอบต่อไม่ได้
แยก “ข้อมูลไม่พอ” ออกจาก “บริการขัดข้อง” และ “กำลังรอคนรับช่วง”
กรณี
สิ่งที่ผู้ใช้เห็น
การดำเนินการต่อ
ไม่มีหลักฐาน
แจ้งว่าไม่พบข้อมูลรองรับ
Web: ปุ่มติดต่อ / LINE: การ์ดติดต่อ
ผู้ใช้เลือกติดต่อเจ้าของบอท
จึงเข้าคิว waiting
โมเดลไม่พร้อม
“ขออภัย ระบบขัดข้อง
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
ลองใหม่ / ตรวจบริการ
ไม่แสดงเป็นคำตอบจากเอกสาร
ยังไม่มีคนรับช่วง
แจ้งให้รอ และบันทึกข้อความ
สถานะยังเป็น waiting
เจ้าของบอทเริ่มตอบ
จึงเปลี่ยนเป็น human
พฤติกรรมตาม router ปัจจุบัน • เวลารอเจ้าของบอทยังขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบจริง
Notes: เวลาแนะนำ 2 นาที
กรณีแรก RAG ไม่มีหลักฐานที่ตอบได้ Web แสดงข้อความและ offer_handoff ส่วน LINE webhook ปัจจุบันส่งการ์ด CONTACT_FLEX ให้เลือกติดต่อ ผู้ใช้กดหรือส่งคำขอติดต่อแล้วจึงเข้า waiting ไม่ควรอธิบายว่าทุกช่องทางเข้าคิวเองทันที ต้องแยกจาก chat API ที่รับ source_channel อื่นและอาจมีเงื่อนไข auto-handoff
กรณีบริการสร้างคำตอบหรือค้นหาขัดข้อง RagUnavailableError จะใช้ข้อความ RAG_ERROR_MESSAGE ว่าขออภัย ระบบขัดข้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง เว็บมี offer_handoff และ response_status=error ส่วน LINE ส่งข้อความ error ไม่สวมเป็นคำตอบจากเอกสาร การทำงานในแต่ละ failure point อาจมี fallback ตาม semantic pipeline จึงไม่ใช่ว่า error เล็กน้อยทุกตัวต้องทำให้ตอบไม่ได้
กรณีรอคน ระบบบันทึกข้อความ ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งให้รอ พอเจ้าของบอทตอบจึงเป็น human ไม่มีการรับรองเวลาตอบของเจ้าหน้าที่ในสไลด์นี้
อ้างอิง: api/routers/chat.py; api/routers/line_webhook.py; api/routers/live_chat.py; rag/rag_pipeline.py

## Slide 4
SCOPEBOT / A4 DEEP EVALUATION
การประเมินคำตอบเชิงลึก
ตัวอย่างประกอบจากเงื่อนไขในชุดทดสอบ • ไม่ใช่ผลรันโมเดลจริง
หลักฐานตัวอย่าง: “เฉพาะสินค้าที่ชำรุด รับคืนสินค้าได้”
ตอบตรงหลักฐาน
ถาม: คืนสินค้าได้ไหม
ตอบ: “เฉพาะสินค้าที่ชำรุด
รับคืนสินค้าได้”
สิ่งที่ตรวจ
เงื่อนไขครบและมี citation
ตรงกับข้อความต้นฉบับ
ตอบไม่ครบ
ถาม: คืนสินค้าได้ไหม
ตอบ: “รับคืนสินค้าได้”
สิ่งที่เรียนรู้
ตกเงื่อนไข “ชำรุด”
ต้องปฏิเสธคำตอบนี้
ปฏิเสธอย่างเหมาะสม
ถาม: ค่าจัดส่งเท่าไร
ตอบ: ไม่พบข้อมูลรองรับ
ให้เลือกติดต่อเจ้าของบอท
สิ่งที่เรียนรู้
เอกสารไม่มีค่าจัดส่ง
จึงไม่ควรสร้างราคาเอง
การทดลองจริง: เก็บคำถาม หลักฐาน คำตอบ รุ่นโมเดล และเวลา แล้วให้ผู้ประเมินตรวจทีละกรณี
Notes: เวลาแนะนำ 2 นาที
แจ้งก่อนว่าหน้านี้เป็นตัวอย่างอธิบายเกณฑ์ที่อิงเงื่อนไขใน test/test_rag_correctness.py ไม่ใช่ผลจากการรันโมเดลจริงหรือการวัด accuracy ใหม่ เอกสารตัวอย่างมีเพียงนโยบายรับคืนสินค้าชำรุด กรณีตอบถูกต้องรักษาข้อจำกัดนี้และอ้างอิงให้ตรง กรณีตอบไม่ครบตัดคำว่าชำรุดออก แม้ประโยคส่วนที่เหลือจะอยู่ในต้นฉบับก็ทำให้ความหมายกว้างเกินหลักฐาน ต้องไม่ยอมรับ ส่วนการถามค่าจัดส่งเป็นข้อมูลที่เอกสารตัวอย่างไม่มี การปฏิเสธจึงเหมาะสม
สิ่งที่เรียนรู้คือไม่ควรให้คะแนนจากความลื่นไหลเพียงอย่างเดียว ต้องดูความครบถ้วน ความรองรับจากหลักฐาน และความถูกต้องของ citation เมื่อประเมินจริงให้มีคำถามมีคำตอบ ไม่มีคำตอบ เงื่อนไขซับซ้อน และคำถามต่อเนื่อง บันทึกโมเดล เอกสาร รุ่นระบบ และเวลา แยก retrieval failure จาก generation/grounding failure แล้วรายงานตามข้อมูลที่เก็บได้
อ้างอิง: test/test_rag_correctness.py (cropped restrictions และ invented assertions); docs/rag-correctness.md; docs/semantic-search.md